## Slide 1
LA FÉDÉRATION POUR L’ENVIRONNEMENT EN MAYENNE (FE 53) ET LA MÉTHANISATION : QUELLE POSITION ?
LA MÉTHANISATION
Le méthaniseur de la société CS Biogaz de Congrier - © FE 53
Roger GODEFROY
Alain ROUSSARD
Laurent DESPREZ
Jean-Marie VANHERPE
Jacky LEBANNIER
Catherine LECUNFF
Catherine MAHÉ
Daniel GRIVOT
Nadia LEROUX
…
Jean-Yves MAINGUY
13 avril 2024
Stéphane ROGER
Marie BELOIR
Mickaël PAVIS

## Slide 2
1. Avant propos
4. Que représente 1 m3 de méthane ?
3. Comment fonctionne une unité de méthanisation ?
2. Quizz sur la méthanisation
11. Et le maïs ?
7. Quels sont les différents process ?
9. Comment valoriser la chaleur en cogénération ?
6. Quand la FE 53 intervient-elle ?
8. Comment valoriser le biogaz ?
5. Combien y a-t-il d’unités de méthanisation en Mayenne ?
10. Qu’est-ce qu’une Cive ?
12. Quels régimes ICPE pour les installations classées ?
14. Le digestat enrichit-il les sols ?
13. Quels sont les dangers sanitaires ?
15. Quels sont les chiffres de la méthanisation ?
21. Conclusion
16. Quels sont les questions à poser ?
17. L’outil Méthascope (par FNE)
18. Les critères de la FE 53
19. Quelle est la position de la FE 53 ?
20. Ils nous posent question
SOMMAIRE

## Slide 3
AVANT-PROPOS
Pour ou contre le nucléaire ?
Ouest-France
Source :
Le nucléaire n’est pas le bienvenu en Mayenne !

## Slide 4
AVANT-PROPOS
Pourquoi la Fédération marque-t-elle son opposition au nucléaire ?
Tchernobyl
La Fédération Environnement Durable,
anti-éolien, lobby du nucléaire.
Webinaires FNE sur le nucléaire, le projet CIGEO, etc :
Quelle sécurité par rapport à la situation internationale ?
Le nucléaire, une énergie verte !!!
EPR de Flamanville : tourmente judiciaire
OF
OF
OF
OF
OF
OF
Le Canard Enchainé
Hervé Kempf - Reporterre
Fukushima
L’annonce d’E. Macron aux Français
Le coût du MWh du futur EPR de Flamanville était de 164 € en 2020 alors que l’éolien terrestre pointait à 58 €…
https://www.youtube.com/watch?v=41OFMjMuLd4
Source : révolution énergétique.com
https://www.youtube.com/watch?v=Y7PkCj1nqrE
OF

## Slide 5
AVANT-PROPOS
La Fédération marque son opposition au nucléaire…
Ouest-France
…et au retour de la bougie !
Source :

## Slide 6
QUIZZ SUR LA MÉTHANISATION
1. Combien y a-t-il de méthaniseurs en France ?
2700
700
1700
2. Il fournit de l’électricité et de la chaleur :
l’injection
la cogénération
la méthanation
4. Comment s’appelle la matière qui sort du méthaniseur ?
le lixiviat
le digestat
l’intrant
5. Comment s’appelle le carburant issu de la méthanisation ?
Le GNV
le BioGNV
le GNL
3. Distance minimale d’une habitation ?
500 m
50 m
100 m
6. Le maïs est autorisé dans les méthaniseurs jusqu’à
15 % du volume total
5 % du volume total
pas de limite
(seulement pour les régimes "déclaration" et "enregistrement)"

## Slide 7
1 - LA COLLECTE
2 - LA METHANISATION
3 - LA TRANSFORMATION
COMMENT FONCTIONNE UNE UNITÉ DE MÉTHANISATION ?
déchets
municipaux
déchets
agricoles
déchets
agro-industriels
digesteur
stockage des intrants
fosse de stockage de digestat
épandage
O2
fermentation
en anaérobie
bactéries
méthanogènes
+ chaleur
pré-
digesteur
géomembrane
collecte
du gaz
(biogaz)
poche
protection de l’environnement proche par merlon
production
de chaleur
production d’électricité
INJECTION
épuration et
odorisation du gaz
COGÉNÉRATION
biométhane
4 - LA VALORISATION
https://lewebpedagogique.com/parcourscitoyen/files/2017/11/1.png
Station
BioGNV
injection
dans
le gaz
de ville
Il est possible de
fabriquer de l’hydrogène
Source :

## Slide 8
QUE REPRÉSENTE 1 M3 DE MÉTHANE ?

## Slide 9
COMBIEN Y A-T-IL D’UNITÉS DE MÉTHANISATION EN MAYENNE ?
https://eci-sig.ademe.fr/adws/app/bb11ce07-5cc9-11eb-a8fe-7dd6c4f9bb1d/index.html
SAINT-FORT
(chaudière de 10 000 T)
AMPOIGNÉ
SAS Methadom
10 000 T
AZÉ
Meta-sol
3 800 T
MÉRAL
Cetra conseil
10 900 T
SAINT-PIERRE-
LA-COUR
GAEC de
la Mine
12 000 T
SAINT-PIERRE-DES-LANDES
GAEC des Bruyères
10 000 T
FOUGEROLLES-DU-PLESSIS
GAEC Blanchelande
18 000 T
COUESMES-VAUCÉ
GAEC de la Rousselaie
12 000 T
CHARCHIGNÉ
Agri Maine Méthanisation
130 000 T
TORCÉ-VIVIERS-
EN-CHARNIE
Ouda Énergies
12 000 T
CHAMMES
Centrale biogaz
des Coëvrons
26 000 T
MÉZANGERS
GAEC des
Marronniers
6 000 T
VAIGES
SAS Legrand Biogaz
10 000 T
SACÉ GAEC des Ruisseaux
5 000 T
BONCHAMP-LÈS-LAVAL EARL de la Hamelinière
6 000 T
LAVAL
Méthanisation STEP LAVAL
10 000 T
SAINT-BERTHEVIN
GAEC de l’Épine
7 000 T
MESLAY-DU-MAINE
SAS Méthamaine
21 000 T
LIVRÉ-LA-TOUCHE
SAS Oudon Biogaz
140 000 T
CONGRIER
CS Biogaz SAS
35 000 T
AZÉ
Biogaz du Pays
de Château-Gontier
35 000 T
Source :
On compte en Mayenne au 15 avril 2024 21 méthaniseurs, mais la trentaine devrait être atteinte d’ici peu avec les projets en cours ou tout juste mis en route :
Laval (SAS Méthagri Sud Laval – 35 000 tonnes - ex-L’Huisserie) ;
Alexain (SAS Agribiovalo – 10 900 tonnes) ;
Châlons-du-Maine (Challonges – 10 900 tonnes) ;
Larchamp (10 000 tonnes) ;
Courcité (10 000 tonnes) ;
Bierné (10 000 tonnes) ;
Marigné-Peuton (la FE vient d’être sollicité).

## Slide 10
Porte d’entrée par les riverains :
Porte d’entrée par les porteurs de projet :
Meslay-du-Maine
Courcité
Congrier
L’Huisserie*
Bierné
Mée
Solesmes (72)
Larchamp
Oudon-Biogaz (déplacé à Livré-la-Touche)
Évron (déplacé à Chammes)
L’Huisserie (déplacé à Laval)*
Alexain
Châlons-du-Maine
Craon (la Sara)
Marans (49)
Bourg-des-Comptes (35), etc.
Porte d’entrée à l’initiative de la FE 53 :
Château-Gontier
+ quelques projets suivis par d’autres membres de la FE 53, notamment en Sarthe.
Si la FE 53 s’oppose au nucléaire et ne veut pas d’un retour à la bougie, il faut bien faire des concessions sur les moyens de production d’énergie. Les antitout n’y ont donc pas leur place.
La FE 53 a vocation à faire entendre la voix des riverains. Ni perdants, ni gagnants, telle est sa devise : il faut trouver si possible un terrain d’entente entre les riverains et les porteurs de projet. Le tout guidé par sa sensibilité environnementale.
Rappel : La FE 53 a été créée en 2011 par trois personnes dont M. Roger GODEFROY. Elle dispose d’un agrément au titre de la protection de la nature et d’une habilitation, ce qui rend légitime son implication sur le sujet.
QUAND LA FE 53 INTERVIENT-ELLE ?
* Méthagri Sud Laval devait se faire dans la zone d’activité à l’Huisserie. Les porteurs de projet nous avaient présenté leur projet que la FE avait validé. Puis la municipalité de L’Huisserie à prétexté un projet futur de rocade pour refuser l’emplacement prévu. Ils ont dû retrouver un lieu, hélas trop proche des habitations. Et là, ce sont les riverains qui ont contacté la FE, obtenant gain de cause. Nouveau déménagement prévu face au lycée agricole de Laval.

## Slide 11
Le système Nénufar évite la construction d’un méthanseur puisque la bâche posée sur une fosse à lisier récupère les gaz.
Carbone (récup)
QUELS SONT LES DIFFÉRENTS PROCESS ?
Le système en voie humide ou "infiniment mélangé" est le process le plus répandu. Le digestat qui en sort s’apparente à du lisier.
Le méthaniseur de Congrier
Le système en voie sèche discontinue est un système qui travaille sur de la matière organique solide. Le digestat qui en ressort est donc lui aussi solide.
Le méthaniseur de Denis BROSSET (85) – Source : internet
Le microméthaniseur fonctionne avec les déchets de la cuisine ou des toilettes. Il permet de recharger un portable ou alimenter un réfrigérateur. Commercialisé à Cossé-le-Vivien (53).
© Picojoule
Marc-Faniel et Aubin MICHELET commercialisent des microméthaniseurs © Radio France https://www.youtube.com/watch?v=bQP3dW7cVQE
Picojoule, fabricant de microméthaniseurs domestiques développe des petites installations de méthanisation pour une production d’engrais et de biogaz.
https://www.picojoule.org/
https://nenufar.fr/
Différence entre voie sèche et voie humide

## Slide 12
Le biogaz peut être valorisé suivant différentes voies :
COMMENT VALORISER LE BIOGAZ* ?
• trigénération : production couplée d’énergie électrique, de chaleur et de froid.
• injection de biométhane dans le réseau de gaz naturel après épuration, compression et odorisation du biogaz ;
• utilisation en tant que carburant véhicule après épuration du biogaz ;
• chaudières biométhane : production d’énergie thermique ;
• cogénération : production d’électricité et de chaleur ;
*La dégradation de la matière organique opérée par les bactéries produit du biogaz (en moyenne : 55 % de CH4 et 45 % de CO2). Pour l’injecter dans le réseau ou le transformer en carburant, il faut épurer ce biogaz qui deviendra ainsi du biométhane.

## Slide 13
COMMENT VALORISER LA CHALEUR EN COGÉNÉRATION ?
- séchage du bois déchiqueté (jusqu’à + 25 % de pouvoir calorifique) ;
- séchage du foin (plus de teneur en protéines) ;
- séchage de céréales (maïs grain, tournesol, ray-grass…)
- déshydratation de la luzerne (peut remplacer le soja) ;
- culture de la spiruline (besoin d’eau chaude en permanence) ;
- production du froid (refroidissement de lait, stockage de pomme de terre, chambre froide, data center, climatisation) ;
- chauffage de bâtiments (réseau de chaleur, lotissement, piscine, gîte, école = économie circulaire) ;
- chauffage d’un élevage (lapins, porcs, volailles…) ;
Il existe des canalisations dont les matériaux permettent de ne perdre qu’un degré de chaleur par km.
L’ADEME ne subventionne plus les projets en cogénération, sauf dérogation.
- autres : préchauffage des intrants, chauffage du digesteur, hygiénisation, chauffage de serres, site industriel, production d’eau chaude, culture de champignons…
- Avec l’électricité : alimentation du réseau, production d’hydrogène…

## Slide 14
QU’EST-CE QU’UNE CIVE ?
Pour la période de juillet-août, on parle de CIVE d’été et de septembre à fin avril, on parle de CIVE d’hiver. De nombreuses espèces peuvent être utilisées : le tournesol, le sorgo, le seigle, l’avoine, la phacélie, les pois fourragers, le trèfle, la moutarde, la vesce, le ray-grass, le méteil...
CIVE : Culture Intermédiaire à Vocation Énergétique
C’est une culture implantée et récoltée entre deux cultures principales dans une rotation culturale. Les CIVE sont récoltées pour être utilisées en tant qu’intrant dans une unité de méthanisation agricole.
Les CIVE peuvent devenir un substrat intéressant en méthanisation grâce à leur fort potentiel méthanogène, compris entre 100 et 300 Nm3CH4/tMS, selon l’espèce utilisée, tout en permettant de limiter le recours aux cultures énergétiques dédiées.
De recherches sont aussi menées pour favoriser le développement des racines (= plus de carbone donc potentiellement accroissement de la fabrication de l’humus).
Il existe des organismes professionnels qui mènent des essais sur les CIVE avec les agriculteurs : on arrive ainsi à augmenter les rendements à l’hectare (jusqu’à 10 tonnes de matière sèche, ce qui est assez exceptionnel).
Aucune limite n’est fixée dans la loi !

## Slide 15
ET LE MAÏS ?
Le maïs est ce qu’on appelle une culture dédiée, c’est-à-dire qu’il est cultivé comme pour les animaux mais destiné au méthaniseur.
Il permet de faire un lissage sur l’année.
Son potentiel méthanogène est nettement supérieur à celui des fumiers et des lisiers 8 à 10 fois).
Dans un méthaniseur, il est autorisé jusqu’à 15 % du volume total.
Ainsi, pour un projet modeste de 10 000 tonnes (2 ou 3 agriculteurs), la surface consacrée pour le méthaniseur approchera les 40 ha ou 40 terrain de football (1500 tonnes/40 tonnes à l’ha en moyenne).
- concurrence entre l’alimentation et l’énergie ;
- pas ou peu de contrôles ;
Inconvénients :
- est exclu dans le calcul du bilan carbone ;
- pression des industriels et des banques (pour sécuriser l’appovisionnement) ;
- fragilité (/année de sécheresse) ;
La silphie : une alternative au maïs ?
Merci les Verts ! La FNSEA en avait rêvé, les Verts l’ont fait !
En effet, ce sont eux qui ont ouvert la boîte de Pandorre sous Hollande…
https://www.paysan-breton.fr/2020/01/la-silphie-une-culture-interessante-pour-la-methanisation/
https://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/2736/AN/847.pdf
© ADTEC

## Slide 16
QUELS RÉGIMES POUR LES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) ?
- inférieur à 30 tonnes par jour (10 900 tonnes) : DÉCLARATION
- de 30 tonnes à 100 tonnes par jour (36 000 tonnes) : ENREGISTREMENT
- supérieur à 100 tonnes par jour (plus de 36 000 tonnes) : AUTORISATION
- 30 tonnes ?
80 tonnes !
100 tonnes ?
280 tonnes !
30 tonnes ? Ce sont des chiffres administratifs. Dans la réalité, il faudra transporter non pas 10 900 tonnes mais 2 fois 10 900 tonnes puisqu’il faut apporter les effluents vers le méthaniseur et les reprendre sous forme de digestat plus tard. Sachant que les transports ne se font pas le week-end (et les jours fériés), ce tonnage devra être transporté sur 250 jours (on enlève les samedis et les dimanches ainsi qu’une dizaine de jours fériés). Au final, un projet de 30 tonnes devient un projet de 80 tonnes…
En moyenne, chaque transport contient 16-17 tonnes d’intrants ou de digestat. 280 tonnes au lieu de 100 tonnes, c’est 7 ou 8 camions de plus par jour ouvrable. À prendre en considération par les municipalités en charge des routes communales…
Pas d’enquête publique, par d’études d’impact, pas de consultation (la voix consultative de la mairie a été supprimée !). C’est la simplification administrative voulue par le Président !
Pas d’enquête publique, seulement une consultation publique (pas de commissaire enquêteur). Service minimum pour les études d’impact. La municipalité est consultée.
Enquête publique avec un commissaire-enquêteur, études d’impact complètes.
Le seul obstacle reste la CDPENAF (Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

## Slide 17
QUELS SONT LES DANGERS SANITAIRES ?
Selon l’AFSSA, la bactérie du Clostridium, transmissible à l’homme cause de nombreuses maladies sévères (mortalité brutale) chez les animaux: porcelets, ovins, bovins, agneau, volailles…
De nombreuses bactéries et champignons peuvent être présents dans les intrants. Certains de ces micro-organismes peuvent être pathogènes, notamment leurs spores. Et certains peuvent survivre à une hygiénisation d’une heure à 70 °C.
- le Clostridium perfringens
En voici trois qu’il faut surveiller de près :
Source :
https://www.methafrance.fr/sites/default/files/2021-07/95_qualite_digestats_ademe_octobre_2011.pdf
Etude réalisée pour le compte de l’ADEME et le Ministère de l’Agriculture par RITTMO Agroenvironnement, Uteam, FIBL, INERIS, LDAR
Coordination technique : Fabienne MULLER – Service Prévention et Gestion des Déchets – Direction Consommation Durable et Déchets – ADEME Angers - Voir p. 30/250

## Slide 18
QUELS SONT LES DANGERS SANITAIRES ?
De nombreuses bactéries et champignons peuvent être présents dans les intrants. Certains de ces micro-organismes peuvent être pathogènes, notamment leurs spores. Et certains peuvent survivre à une hygiénisation d’une heure à 70 °C.
En voici trois qu’il faut surveiller de près :
Egalement très résistantes. Plus de 150 types différents. Pour être sûr de les éliminer, les laiteries pasteurisent leurs laits de 72° C à 85°.
Responsable d’une intoxication alimentaire sur quatre, cette zoonose peut être mortelle.
- les salmonelles
« Les usines agroalimentaires cherchent à les détruire par le froid et la chaleur. Sous l’action de ce matraquage, certaines bactéries perdent leur flagelle pour donner naissance à des variants immobiles très difficiles à détecter par les techniques classiques. »
Ouest-France, nov. 2013

## Slide 19
QUELS SONT LES DANGERS SANITAIRES ?
De nombreuses bactéries et champignons peuvent être présents dans les intrants. Certains de ces micro-organismes peuvent être pathogènes, notamment leurs spores. Et certains peuvent survivre à une hygiénisation d’une heure à 70 °C.
En voici trois qu’il faut surveiller de près :
- La paratuberculose
Selon un rapport de l’AFSSA (mars 2009), elle est très résistante, elle survit à des températures allant de -70° à + 72° ! Source :
https://www.anses.fr/en/system/files/SANT-Ra-Paratuberculose.pdf
Sa présence en France est indiscutable. Elle est incurable. Elle attaque les ruminants et les caprins et les entraîne souvent à la mort.
On la soupçonne d’être en lien avec la maladie de Crohn chez l’homme.
À-propos de la paratub : « Pour préciser ce point, nous avons identifié un risque éventuel : la paratuberculose, qui est surtout un risque pour les jeunes bovins. Nous avons pris la décision avec tous les agriculteurs du projet, de ne prendre aucun risque et donc de ne pas utiliser le digestat (ni solide, ni liquide) sur les pâtures. » (un responsable de projet en Mayenne).
Voir p. 16/89 et suivantes

## Slide 20
LE DIGESTAT ENRICHIT-IL LES SOLS ?
Cette question est cruciale !
Voir l’extrait du webinaire :
Quoi de mieux pour y répondre que de visionner un webinaire qui a été organisé par la coopérative Rhizobiome (Tarn) le 26 avril 2022. Le sujet a été traité par Battle KARIMI, docteure en écologie microbienne des sols à l’Université de Franche Comté. Elle a travaillé avec Lionel RANGEARD de l’INRAE de Dijon.
Voir son bureau d’étude : https://novasol-experts.com/
Battle KARIMI, docteure en écologie microbienne des sols (photo issue du webinaire)
https://fe53.ovh/wp-content/uploads/2021/04/Audition-dexperts-de-la-methanisation-au-Senat.pdf
https://dai.ly/k74yKTvbKTTp3KzDXFp
Voir aussi l’audit du Sénat réalisé en avril 2021 par le sénateur breton Daniel SALMON. 6 experts ont été auditionnés pour traiter le sujet suivant : "La méthanisation dans le mix énergétique : enjeux et impacts".

## Slide 21
QUELS SONT LES CHIFFRES DE LA MÉTHANISATION ?
Source : https://www.methafrance.fr/en-chiffres
MéthaFrance est un portail national d’informations grand public dédié à la méthanisation. Il a été créé par le syndicat des énergies renouvelables, en collaboration avec un consortium d’acteurs représentatifs de la filière.

## Slide 22
QUELS SONT LES CHIFFRES DE LA MÉTHANISATION ?

## Slide 23
UN PROJET DE MÉTHANISATION NAIT : QUELLES SONT LES QUESTIONS À POSER ?
Un outil édité par France Nature Environnement :
le Méthascope
https://fne.asso.fr/publications/methascope
Télécharger ici :
C’est un outil qui a le mérite d’exister. En effet, il y a tellement de paramètres à observer quand on parle de méthanisation qu’il est difficile de savoir par où commencer. Il est donc bien utile, surtout pour le néophyte.
Il a l’inconvénient d’avoir été financé par l’ADEME et GrDF, deux acteurs de la filière qui ne sont pas neutres. Ainsi, les riverains auront du mal à y trouver leur compte. Ce sont pourtant eux qui bloquent parfois les projets…

## Slide 24
L’OUTIL MÉTASCOPE (PAR FNE)
Sauf qu’actuellement, on ne mesure pas les particules ultrafines qui sont les plus dangereuses.
Remarque très importante !
https://tsi.com/resources/surveillance-du-puf-principes-de-base-et-plus-encore/

## Slide 25
Exemple de présentation de fiche
L’OUTIL MÉTASCOPE (PAR FNE)

## Slide 26
QUELS SONT LES CRITÈRES SUR LESQUELS S’APPUIE LA FE 53 POUR ANALYSER UN PROJET ?
Quel est l’historique du projet ?
Comment la Fédération a-t-elle été informée ?
La population locale a-t-elle été informée ? Comment ? (fait accompli - acceptabilité sociale/simplification) ?
Quelle est la taille du projet ? De quel régime relève-t-il (taille/régime) ?
Les porteurs de projet maîtrisent-ils leur sujet ?
Les routes sont-elles adaptées (routes communales, départementales ?) ?
Combien y aura-t-il de rotations (tonnage annuel x 2, 16-17 tonnes par chargement – 250 jours ouvrables) ?
Quel est le process (injection, cogénération) ?
Quelle est la nature des intrants ?
Quelle est la gouvernance (répartition des parts – industriel/agricole ?) ?
Y a-t-il des alternatives ?
Quelle est l’emprise sur le terrain ?
Quel est l’impact environnemental (zone humide, haies à détruire) ?
Le dialogue est-il facile ? Quelle est la position des élus ? des riverains ?
Quels sont les repères économiques ?
Les plans d’épandage respectent-ils la législation (arrêté du 8 août 2019 «CDC DigAgri 2 et DigAgri 3») ?
Le projet concerne-t-il des agriculteurs bio ?
Y a-t-il des réunions de concertation (info/com) ?
Un Comité de suivi est-il mis en place ?
Comment créer un rapport de force (enquête publique) ?
Quelle est la part du maïs (1 ha = 40 T) ?
Quel est le barycentre ? Combien de communes concernées ?
Y a-t-il des failles juridiques ?
30 T/jour papier = 80 T/j terrain
Y a-t-il un biofiltre ?

## Slide 27
encourager les projets de taille humaine, d’autant plus que la question de l’effet sur les sols n’est pas réglée. Le projets modestes limitent ainsi les transports, les risques de contaminations, etc ;
privilégier l'injection pour un meilleur rendement dans l'utilisation du gaz ;
si cogénération : utilisation rationnelle de la chaleur (pas de serres chauffées pour produire des tomates en contre saison). Ne pas s’inventer de nouveaux besoins pour justifier l’installation d’un méthaniseur ;
préserver l’élevage en Mayenne, c’est préserver le bocage. La méthanisation peut y contribuer. Vigilance donc avec le maïs pour pourrait conduire à l’effet inverse à celui recherché.
Des modèles à privilégier
QUELLE EST LA POSITION DE LA FE 53 ?
Problème : avec la simplification, les petits projets sont dispensés d’études d’impact et de concertation…
Il existe en Mayenne un méthaniseur à taille humaine (une dizaine d’agriculteurs) dont la gouvernance est composée d’une majorité significative d’agriculteurs mais aussi d’Engie, de Territoire d’Énergie Mayenne et de la collectivité locale : c’est ce genre de structure que soutient pleinement la FE 53.

## Slide 28
Un fil conducteur sociétal
acceptation sociale des projets dans leur environnement proche ;
les distances règlementaires ne sont pas celles des riverains, le rayon d’acceptabilité est de 3 km (comme pour les règles d’épandage au sujet des odeurs) ;
agir très en amont, dès la genèse du projet, aller au devant des riverains en proposant un projet d’implantation avec des solutions alternatives, privilégier les zones d’activités proches quand les distances le permettent, surtout si le projet est co-industriel ;
éléments de discussion : les odeurs, le visuel, la sécurité routière (commune, département) ;
Informer le maire et aussi les conseillers municipaux, une démarche non obligatoire mais nécessaire, surtout si il y a une enquête publique à suivre.
Le projet CS Biogaz à Congrier (53) : un exemple à suivre. Il est notre référence.
QUELLE EST LA POSITION DE LA FE 53 ?

## Slide 29
Une appréciation au cas par cas avec un regard attentif
La FE 53 rejoint la Confédération paysane (3e syndicat de France) sur le modèle agricole à privilégier : non aux projets industriel/agriculteur avec 49 %/51 % comme répartition des parts. La majorité (illusoire) de ou des agriculteurs permet abusivement de transformer l’usine en projet agricole, jeu d’écriture qui permet à l’industriel d’être exonéré de taxes. Les projets agricoles le sont par mesure d’incitation.
Mais que répondre à un agriculteur qui justifie ce "mariage" par le fait que l’intrant très méthanogène apporté par l’industriel lui permettra de se passer du maïs ? Ainsi, son projet de 10 000 tonnes produira autant qu’un autre de 25 000 tonnes 100 % agricole (et qui met pourtant 6 % de maïs)…
QUELLE EST LA POSITION DE LA FE 53 ?

## Slide 30
Nous ne sommes évidemment pas favorables à cette évolution qui intensifie encore plus l’agriculture.
Les nombreux paradoxes des différentes situations que nous offre la méthanisation rend parfois le positionnement difficile.
Chaque année, en Mayenne, nait une dizaine de projets de création d’étables à 150, 200 vaches et plus.
Ces projets sont parfois complétés par un méthaniseur collé à l’étable d’où ne sortent jamais les vaches.
Cependant, les déjections raclées plusieurs fois par jour alimentent sans transport le méthaniseur en bouses fraîches, produisant ainsi plus de biogaz. Alors que dans le même temps, selon Engie, un tas de fumier déposé dans un champ (assez commun) dégage jusqu’à 30 % de méthane dans la nature au bout d’une dizaine de jours. Le méthane étant 28 fois plus nuisible au climat le CO2…
Une appréciation au cas par cas avec un regard attentif
QUELLE EST LA POSITION DE LA FE 53 ?

## Slide 31
Autre paradoxe : les pouvoirs publics ont lancé la méthanisation, notamment celle qui produit du biométhane qu’on injecte dans le réseau (la cogénération ne bénéficie plus de subventions, sauf exceptions) alors que la voie du tout électrique semble désormais avoir été privilégiée (voir le livre de Cédric PHILIBERT qui vient de sortir : "Pourquoi la voiture électrique est bonne pour le climat").
La filière espère beaucoup du BioGNV, un carburant qui favoriserait l’économie circulaire. N’est-il pas préférable d’enrichir nos agriculteurs locaux plutôt que les Qataris ? Elle attend un signal de Bruxelles qui ne vient pas, confirmant ainsi les dires du chercheur cité plus haut.
Dommage car de nombreux transporteurs avaient déjà franchi le pas. Comme le Lavallois Bréger (70 camions équipés sur 700).
Une appréciation au cas par cas avec un regard attentif
QUELLE EST LA POSITION DE LA FE 53 ?

## Slide 32
Jean-Michel JEDRESZAC, médecin généraliste alerte depuis des années sur le problème de l’ammoniac :
https://www.youtube.com/watch?v=AgCXk-8jf1k
« 75 % de l’ammoniac est émis par les élevages industriels. À l’origine de près de la moitié des particules fines, on trouve de l’ammoniac… » Or, plus de 40 000 décès sont dus chaque année à la pollution de l’air !
Quel lien avec la méthanisation ?
Si au niveau des épandages, la législation modifie les pratiques en obligeant l’enfouissement du digestat, il n’en va pas de même au niveau des fosses à digestat qui devraient toutes être couvertes.
Deux systèmes sont privilégiés : les géomembranes et les poches. Les géomembranes ne répondent pas au problème de l’ammoniac puisqu’elles sont à ciel ouvert. Avec les étés très chauds que nous risquons de connaître de plus en plus, les émanations sont favorisées. De plus, l’eau y est aussi recueillie, ce qui impacte la qualité du digestat : on épand de l’eau !
Lors d’une de ses conférences qu’il a animé en 2017, il explique dans un premier temps, le phénomène des particules fines et dans un deuxième temps, il donne des pistes au monde agricole pour limiter ces émissions d’ammoniac (à partir 1 h 07). La conférence est ici :
Jean-Michel JEDRESZAC Photo tirée de la conférence.
Une appréciation au cas par cas avec un regard attentif
Études à l’appui, le médecin dénonce l’élevage industriel avec ses conséquences pour la santé et il trouve aberrant que les pouvoirs public n’obligent toujours pas à recouvrir nos fosses à lisier ou à digestat.
QUELLE EST LA POSITION DE LA FE 53 ?

## Slide 33
La Chambre régionale du Grand-Est a réalisé sur le sujet un gros travail. Voir les documents :
https://grandest.chambre-agriculture.fr/agro-environnement/qualite-de-lair/enjeux-pour-lagriculture-en-grand-est/
Jean-Michel JEDRESZAC - Photo tirée de la conférence
Une appréciation au cas par cas avec un regard attentif
Compte tenu de ces informations scientifiquement prouvées, la FE milite donc pour les poches pour la méthanisation. C’est un problème de santé publique, le surcoût devrait donc pouvoir être supporté en partie par l’État. Le plus gros méthanseur de la Mayenne est équipée de 27 fosses…
Pour la petite histoire, c’est une petite entreprise craonnaise qui a racheté le brevet en France…
Les fosses en géomembrane persistent en Mayenne. © FE 53
La Fédération s’oppose de facto à l’élevage industriel.
QUELLE EST LA POSITION DE LA FE 53 ?

## Slide 34
Le rôle de la FE 53
Aider à la compréhension des problématiques des projets aussi bien côté porteurs de projets (voire acteurs de la filière) que des riverains ou opposants reposant sur des expériences non-écrites mais concrètes. FE a accompagné une dizaine de méthaniseurs depuis 10 ans en Mayenne, tous ont abouti avec plusieurs déports. Tous, sauf un, celui de la Sara à Craon en 2014, près d’un collège et d’un lotissement ;
faciliter, ne pas être dogmatique, militer pour un modèle de transition énergétique nécessaire (nous soutenons sous certaines conditions d’acceptation sociale tous les projets). Une position indispensable pour convaincre parfois des riverains qui ont tendance à être au départ contre la méthanisation ou l’éolien, etc ;
entretenir un dialogue permanent pendant le processus d’instruction pour améliorer le projet ;
Créer un rapport de force, nécessaire lorsque le dialogue est compliqué : la FE, forte de son expérience a un savoir-faire, bien utile pour accompagner des riverains qui sont par définition des minorités. Le rapport de force se construit souvent dans la recherche d’alternatives crédibles.
QUELLE EST LA POSITION DE LA FE 53 ?

## Slide 35
Solagro (organisme de conseil en énergie)
ILS NOUS POSENT QUESTION
- un des acteurs principaux dans le scénario négaWatt
- un des acteurs principaux dans le scénario Afterres 2050
- un des acteurs principaux dans le club ATEE Biogaz, club de lobbying de la méthanisation
Directeur général de Solagro, il est "en même temps" :
Cette controverse a donné naissance à un groupe dit « national » piloté par FNE. Il avait pour but d’obtenir des réponses claires sur certaines divergences. Pour ce faire, il a organisé une audition des principaux acteurs de la filière dont le directeur général de Solagro. La FE 53 y a participé. Mais les 250 pages du rapport se sont un peu trop noyées dans la technique : on attendra pour les réponses claires….
Le CNVM (Collectif National Vigilance Méthanisation)
- un collectif opposé à la méthanisation (bien qu’il s’en défende) et dirigé par Daniel CHATEIGNER, professeur à l’université de Caen Normandie.
- celui qui a piloté le projet Oudon Biogaz (Livré-la-Touche), l’un des plus gros de France.
https://www.cnvmch.fr/csnm
(https://www.negawatt.org/)
(https://afterres2050.solagro.org/)
https://atee.fr/energies-renouvelables/club-biogaz
- celui dont les calculs sur la qualité des digestats ont été vivement contestés par des membres scientifiques de FNE. Ce qui a occasionné une certaine gène à l’ONG où on l’a vu parfois intervenir lors des journées méthanisation. .
https://fne.asso.fr/publications/methanisation-etat-des-lieux-de-l-analyse-des-controverses
Voir les résultats :

## Slide 36
« Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. »
(Sénèque)
13 avril 2024 – Roger GODEFROY – Alain ROUSSARD
CONCLUSION
Pour ceux et celles qui attendent la recette méthanisation de la FE 53, ils risquent d’être déçus.
Au vu de la complexité du sujet et de ses nombreuses variantes, c’est souvent au cas par cas que la FE 53 se positionne. Ce qui ne l’empêche pas d’avoir une ligne de conduite bien identifiable.

## Slide 37
ANNEXE
LE CS BIOGAZ DE CONGRIER : le projet qui se rapproche le plus de la position de la FE 53.
13 avril 2024 – Roger GODEFROY – Alain ROUSSARD